# BIZTONSÁGI ADATLAP

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló, 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint.

1.) Készítmény neve:		Folt Stop száraz folttisztító  aeroszol 150 ml-es

Gyártó cég neve:			CAOLA-ALFA Kozmetikai Rt.

cím:			1117 Budapest, Hunyadi János út 9.

telefon:			464-9300

fax:			464-9370

Forgalmazó cég:			Biocorp Kft.

1033 Budapest,  Reményi Ede u. 4-8.

Egészségügyi információ

adásáért felelős : 			ETTSZ

cím: 			1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

telefon:			06-80-20-1199

2.) Összetétel:

| Veszélyes anyagok: | CAS szám | Veszélyességi szimbólum | Jellemző kockázat | Koncentráció tartomány % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Speciális benzin 60/95 | 93763-33-8 | F+,Xn, N | R12-65-66-67-51/53 | >30 % |
| Propán-bután | 74-98-6, 106-97-8 | F+ | R12 | >30 % |

3.) Veszélyesség szerinti besorolás:

Az összetevők alapján becsléssel megállapítva:

veszélyszimbóluma:					N   Környezeti veszély

F+  Fokozottan tűzveszélyes

Legfontosabb hatások és szimptómájuk:

R12 		Fokozottan tűzveszélyes

R66		Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R67		Gőzei  álmosságot vagy szédülést okozhatnak

R51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okoz.

Fizikai-kémiai veszélyek: Fokozottan tűzveszélyes

Egészséget fenyegető veszélyek: Ismételt expozició a bőr kiszáradását  vagy     megrepedezését okozhatja. A gőzök hosszan tartó belélegzése szédülést, álmosságot okozhat.

Környezeti veszélyek: Mérgező a vízi szervezetekre. A vízi környezetben hosszan        tartó    károsodást okozhat.

4.) Elsősegélynyújtás:

Általános információk: Tartós panaszok vagy kétség esetén forduljunk orvoshoz.

Belégzés: A sérültet friss levegőre kell vinni, ruhadarabjait  meg kell lazítani.

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruhadarabokat el kell távolítani, a sérült     testrészeket  vízzel le kell mosni.

Szemmel való érintkezés: Ha a készítmény szembe került azt 10-15 perces, bő folyóvizes öblítéssel el kell távolítani, a szemhéjszélek széthúzása közben.

Lenyelés: a készítmény csomagolási formájából eredően nem fordulhat elő.

5.) Tűzvédelmi intézkedések

F+  fokozottan tűzveszélyes

Propán-bután hajtógázt és oldószert tartalmaz.

Tűzoltó anyagok: tűzoltópor, hab, homok, szénsav

Tűzoltó szerek, amelyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni: vízsugár

A készítményből égés során keletkező bomlástermékek, égéstermékek, származékgázok: széndioxid, szénmonoxid, szénhidrogének

Tűzoltó védőfelszerelések:	izolációs légzőkészülék, teljes védőruha

6.) Intézkedések véletlen szabadba jutás   esetén:

Minden gyújtóforrást szüntessünk meg. Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Viseljünk védőfelszerelést, távolítsuk el az illetéktelen személyeket.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Akadályozzuk meg, hogy az anyag csatornába, élővizekbe, talajba kerülhessen.

Környezetszennyezés esetén értesítsük az illetékes hatóságot.

A szennyezés mentesítés módszerei:  folyadékot megkötő anyaggal (pl. homok,  őrölt mészkő, stb.) itassuk fel és zárt tartályban veszélyes hulladékként  kezeljük.

7.) Kezelés és tárolás:

Eltarthatóság:	24 hónap

S1		Elzárva tartandó

S2		Gyermekek kezébe nem kerülhet

S9		Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó

S13		Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S16		Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S20/21		Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad

S23		A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S24/25		Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást

S26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

S51	Csak jól szellőzetett helyen használható

A termék hajtógáza: Propán-bután

Fokozottan tűzveszélyes!

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni 50 oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet!

Kezelés: A termék környezetében tilos a dohányzás. A terméket ne használja zárt helyen, különösen, ha gyújtóforrás is van a helyiségben. Ne permetezze élelmiszerre, emberre. Ne permetezze nyílt lángra vagy forró felületre.

Tárolás: A terméket gyermekektől elzárva kell tartani. Túlnyomásos palack: védje közvetlen napfénytől és ne tegye ki 50(C-nál magasabb hőmérsékletnek. Még használat után se szúrja ki vagy dobja tűzbe. Ne fújja nyílt lángra vagy forró felületre. Gyúlékony tartalmú aeroszolos tüzek súlyosak és gyorsan terjednek. Ezért aeroszolt tartalmazó raktárakat legalább félórát tűzálló szerkezettel kell leválasztani, és a helyiséget szellőztetni kell, különösen ha mélyraktár. Nagy nyitott raktárak a legmegfelelőbbek tárolására. Kerülje aeroszolok mély helyiségben történő tárolását.

Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!

8.) Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés (használat) feltételei

A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek.

A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől, takarmányoktól elkülönítve kell      tárolni.

Gyermekek kezébe nem kerülhet!

Körültekintően, óvatosan végzett munkával meg kell előzni a készítmény bőrre, szembe, szervezetbe jutását! Előírásszerű használattal el kell kerülni a készítmény permetének belégzését. A palackot megsérteni, tűzbe dobni tilos! A munka befejezésekor alapos kézmosás szükséges. A munkavégzés közben étkezni, dohányozni nem szabad.

Felhasználási javaslat:

A készítmény olaj- és zsírfoltok ruhákból, bútorkárpitból, szőnyegből való eltávolítására alkalmas, mosható ruhaneműk előkezelésére is használható.

A folttisztító használata előtt győződjön meg a kezelendő anyag színállóságáról. Gumírozott, impregnált anyag, bőr, hasított bőr, szőrme, műanyag, filc tisztítására nem használható !

Lehetőleg frissen keletkezett foltok eltávolítására alkalmazzuk.

A palackot jól rázzuk fel, majd kb. 20 cm-es távolságból permetezzük a készítményt a tisztítandó felületre. A készítményt min. 20 percig hagyjuk a folt felületén hatni. Ezután a megszáradt készítményt kefével távolítsuk el a kezelt felületről.

9.) Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Külső:				 oldószerre jellemző szagú permet

Szárazanyagtartalom

m/m%:	(Hatóanyag)			 	5,5 + 0,5

Sűrűség g/cm3, 20oC-on:			0,79 +0,01

(Hatóanyag)

Palack belső nyomása  25 C0-on,bar:		3,5 - 5,0

Gyulladási hőmérséklet  C0:

Hajtógáz:			455 – 510

Hatóanyag:			nincs adat

Oldhatóság vízben (Hatóanyag) g/l:              < l

10.) Stabilitás és reakciókészség:

50 oC feletti hőmérséklet és közvetlen napfény. Kerülje érintkezését forró tárgyakkal, közvetlen nyílt lánggal és lehetséges gyújtóforrással. Még használat után se szúrja ki vagy dobja tűzbe. Ne fújja nyílt lángra vagy forró felületre .

Veszélyes bomlástermékek:   rendeltetésszerű tárolás és használat esetén nincs bomlás

Égés esetén: széndioxid, szénmonoxid, szénhidrogének

11.) Toxikológiai adatok:

A készítmény a bőrt erősen szárítja, belélegzéskor szédülést, álmosságot, lenyelve tüdőkárosodást okoz.

12.) Ökotoxicitás:

.

Vízi organizmusokra mérgező

13.) Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A készítmény hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 98/2001(VI.15.) Korm rendelet hatálya alá tartoznak.

A készítmény a 2000.évi XLIII.tv szerinti veszélyességi jellemzője H3-A, „Tűzveszélyes”

A16/2001(VII.18.) KöM rendelet 1.sz. melléklete szerint 14 06 03 EWC kódszám alá sorolható be.

A szennyezett csomagolóeszköz a 16/2001(VII.18.) KöM rendelet 1.sz. melléklete szerint a 15 0110 kódszám alá sorolható be.

14.) Szállítási adatok:

UN 1950

Szárazföldön: ADR/RID 2. Osztályozáso kód 5F; Bárca száma: 2.1;

Szállítási név: aeroszol

15.) Szabályozási információk:

Veszélyjelzés:

N   Környezeti veszély

F+  Fokozottan tűzveszélyes

R mondatok:

R12 		Fokozottan tűzveszélyes

R66		Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R67		Gőzei  álmosságot vagy szédülést okozhatnak

R51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okoz.

S mondatok:

S1		Elzárva tartandó

S2		Gyermekek kezébe nem kerülhet

S9		Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó

S13		Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S16		Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S20/21		Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad

S23		A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S24/25		Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást

S26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni

S51	Csak jól szellőzetett helyen használható

Jogszabályi rendelkezések:

2000.évi XXV.törvény a kémiai biztonságról

44/2000(XII.7.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól

52/2000 (XII.27.) GM rendelet a termékek aeroszol csomagolásának műszaki

követelményeiről

98/2001(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról

16.) Egyéb:

R mondatok listája:

R12 		Fokozottan tűzveszélyes

R66		Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R67		Gőzei  álmosságot vagy szédülést okozhatnak

R51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okoz.

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak, és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem arra szolgálnak, hogy a termék bizonyos tulajdonságait garantálják.